Грануляторы (все модели грануляторов с описанием и ценами смотрите ниже по тексту).

Процесс гранулирования – это обработка сыпучих веществ (корма, комбикорма, зерновые и т.д. сырьё может быть разное) с получением формы маленьких кусков, чаще всего формы цилиндров различной длины. Корма, прошедшие гранилирование, современнее, качественнее и лучше традиционных, они сохраняют все питательные вещества и нужные витамины, не слёживаются, не смерзаются, удобны для транспортировки и механизированной раздаче, а также исключают возможность поражение пылью дыхательные пути.  Очень важное свойство гранулированных кормов это - быстрая поедаемость и хорошая усвояемость животными.

Грануляторы  улучшают различные технологических свойства гранулируемого материала, предотвращают его спекание (слипание), увеличивают свойство сыпучести. Это необходимо для обеспечения возможности использования различного вида кормов мелкими порциями, для облегчения погрузки, транспортировки.

В грануляторах происходит выдавливание сырья через матрицу определённого сечения (мучнистые корма, обработанные паром или смешанные с водой или мелассой, попадая на матрицу, выдавливаются через её отверстия диаметром 6—20 мм). Этот процесс осуществляется специальными пресс - валками или шнеком. Отрезной механизм гранулятора обеспечивает выход гранул необходимой длины.

Рекомендуемые размеры гранул, которые эффективнее скармливаются животным следующие:

для взрослой птицы – 5 мм;

поросятам-отъёмышам - 8,0 мм;

взрослым свиньям - 10,0 мм;

крупному рогатому скоту - 10-15 мм.

В процессе работы гранулятора, при гранулировании зернового сырья, можно при необходимости добавлять витамины, профилактические и лечебные препараты – всё что необходимо для полноценного роста и развития животных и птиц.

Во время работы сырье подается в загрузочный бункер, потом поступает на ролики которые прижимают с усилием в 55 кг/см² слой сырья к разогретой свыше 110° матрице. Вследствие этого сырьё сжимается до объемной плотности 1,2 - 1,3 г/см³ и продавливается через отверстия. На выходе из гранулятора получаемая гранула горячая и пластичная, при остывании и высыхании она сохраняет приобретенную при прессовании форму.

Наши грануляторы гранулируют разнообразные зерновые кормовые смеси для свиней, КРС, рыбы, птиц, гранулируют древесные опилки, шелуху семечек, измельченные однолетние растения и др. Возможно использование гранулятора для получения топливных пеллет.

Наилучшим для гранулирования является продукт влажностью 13—18%.
Через загрузочную воронку продукт попадает на матрицу и под действием роликов выдавливается под давлением 1000—1200 кг/см. кв., и в результате получаем гранулы. В зависимости от используемой матрицы диаметр гранул может быть: 3, 4, 5, 6 или 8 мм. Длина гранулы регулируется отрезным ножом.

P 120В                         P 200В  -  260В                       P 300С                                   P 400С

| Модель | P 120В | P 200В | P 230В | P 260В | P 300С | P 400С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 3 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Производительность по комбикорму, кг/ч | 120 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1100 |
| Производительность по опилкам, кг/ч | --- | 80 – 120 | 150 – 300 | 250 – 450 | 300 – 600 | 400 – 800 |
| Габаритные размеры, мм | 710*390*910 | 1000*430*950 | 1140*470*970 | 1200*500*1070 | 1270*520*1070 | 1520*600*1150 |
| Диаметр матрицы, мм | 120 | 200 | 230 | 260 | 300 | 400 |
| Вес, кг | 80 | 200 | 290 | 330 | 410 | 550 |
| Цена, руб. (без матрицы), матрица на выбор ниже в таблице.(3,4,5,6,8 мм) | 55 000 | 110 000 | 150 000 | 200 000 | 260 000 | 350 000 |
| Цена зап.частей, руб. - матрица 3 мм - матрица 4-8 мм | 6 900 5 200 | 12 500 8 900 | 16 600 11 800 | 19 200 15 000 | 26 000 20 400 | 38 300 29 000 |

Приобретая наши грануляторы, Вы делаете правильный выбор, экономия кормов, высокая степень усвояемости и большие привесы животных будут приятно радовать Вас в процессе кормления гранулированным кормом. Все наши клиенты остаются довольны приобретёнными грануляторами.

На сайте можно посмотреть характеристики и видео работы грануляторов разной производительности.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству. Будем рады видеть Вас среди наших клиентов.